PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadávací řízení s názvem: Traktor pro lesní školku LMB |
| --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE podle pokynů uvedených v pravém sloupci), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. |
| Technická specifikace: |
| Kupujícím požadované parametry (Minimální technické požadavky zadavatele) | Prodávajícím nabízené parametry |
| Označení vozidla a výrobce | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Nové, nepoužité vozidlo | ANO/NE |
| Záruční doba min. 60 měsíců na celek | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Druh vozidla: univerzální kolový traktor | ANO/NE |
| Motor: |
| Typ motoru: vznětový, přeplňovaný, 4-válcový | ANO/NE |
| Objem motoru min. 3 700 cm3 | ANO/NE |
| Výkon motoru v kW: 73 - 88 kW při 2 600 ot/min. | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Emisní norma dle požadavků s technologií SCR (stage 5) | ANO/NE |
| Převodovka |
| Plně synchronizovaná | ANO/NE |
| Převodovka s plazivými rychlostmi 260 m/hod. (příp. pomalejší) | ANO/NE |
| Reverzní chod možný pod zatížením | ANO/NE |
| Dosažitelná rychlost min. 40 km/hod. | ANO/NE |
| Počet rychlostí v součtu vpřed i vzad – min. 36 | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Přední náprava |
| Hnaná, s uzávěrkou diferenciálu | ANO/NE |
| Možnost zapnutí pod zatížením | ANO/NE |
| Středový náhon | ANO/NE |
| Automatické spínání 4x4 při brzdění | ANO/NE |
| Vývodová hřídel |
| Otáčky min. 540/1000 ot/min | ANO/NE |
| Přenositelný výkon vývodového hřídele min. 58 kW | ANO/NE |
| Zadní vývodový hřídel 6-ti drážkový | ANO/NE |
| Hydraulika |
| Zadní tříbodový závěs kategorie II. | ANO/NE |
| Nosnost na konci ramen tříbodového závěsu min. 4 000 kg (v součtu) | ANO/NE |
| Hydraulické okruhy - 3 zadní | ANO/NE |
| Regulace hydrauliky - polohová, silová, smíšená | ANO/NE |
| Kabina |
| Dvoudveřová uzamykatelná | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené | ANO/NE |
| Min. 1 sedadlo spolujezdce | ANO/NE |
| Výklopné zadní okno | ANO/NE |
| Klimatizace alespoň manuální | ANO/NE |
| Stěrače s ostřikovači předního i zadního okna | ANO/NE |
| Sluneční clona | ANO/NE |
| Autorádio včetně reproduktorů a antény | ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení kabiny | ANO/NE |
| Zásuvka v kabině na 12 V | ANO/NE |
| Pracovní světla venkovní - min. 1 pár vpředu a min. 1 pár vzadu | ANO/NE |
| Oranžový výstražný maják odnímatelný | ANO/NE |
| Zadní závěs |
| Rám etážového závěsu, etážový, závěs 38 mm | ANO/NE |
| Brzdy |
| Vzduchotlaková soustava s kompresorem | ANO/NE |
| Kola a pneumatiky |
| Záběrové pro jízdu na poli a v lese | ANO/NE |
| Ostatní výbava |
| Pohon všech kol 4WD | ANO/NE |
| Uzávěrky obou diferenciálů | ANO/NE |
| Hydraulické řízení | ANO/NE |
| Vzduchové brzdy pro přívěsné zařízení 1x jednohadicové a 1x dvouhadicové | ANO/NE |
| Zásuvka elektroinstalace pro přívěs, 7 pólová | ANO/NE |
| Základní vybavení - výstražný trojúhelník, klíč na kola, lékárnička, hadice na dohušťování pneu | ANO/NE |
| Rozměry a hmotnost |
| Světlá výška podvozku min. 400 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška traktoru max. 2 700 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Délka traktoru max. 4 000 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Pohotovostní hmotnost max. 3 800 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Maximální Poloměr otáčení - vnitřní 2 300 mm | ANO/NE |
| Čelní nakladač |
| Nosnost min. 1 800 kg | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Výška vyklápění min. 2 800 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Zdvih na čepu nakladače min. 3 700 mm | dodavatel doplní konkrétní údaj |
| Tlumič rázů nakladače | ANO/NE |
| Hydraulický paralleogram | ANO/NE |
| Možnost rychloupínání hydrauliky nakladače | ANO/NE |
| 3. přídavná hydraulická funkce | ANO/NE |
| Pevnostní podvázání rámem nakladače k zadním portálům traktoru | ANO/NE |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |
| Železná lžíce k nakladači se šířkou min. 2 m | ANO/NE |
| Paletizační vidle | ANO/NE |
| Přídavný dvoučinný hydraulický ventil s ovládací pákou | ANO/NE |
| Doplňková kultivační kola (2 ks přední, 2 ks zadní) - vnitřní rozchod kol 140 cm (přední i zadní) | ANO/NE |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |